## Slide 1: SAURON Localização e Navegação de um Robô Móvel de Baixo Custo
Felipe Godoy
Pedro d’Aquino
Rafael da Silva
Rafael Ruppel

## Slide 2: Objetivo
Robô-guia de baixo custo
Localização e Navegação
  Mapa conhecido
  Prédio da Engenharia Elétrica

## Slide 3: Motivação
Baixo custo
  MINERVA: US$ 400 000
Desempenho
Desafio
Abordagem escolhida: (BARRA, 2007)

## Slide 4: Equipamento
8 sonares
Odômetro
Notebook
Câmera

## Slide 5: Arquitetura de HW
Cliente Remoto
Servidor Embarcado
WiFi
Serial
USB

## Slide 6: Arquitetura de SW

## Slide 7: Localização
Filtro de Kalman Estendido (EKF)
Modelos de Observação dos Sonares
Modelo de Observação da Visão

## Slide 8: Filtro de Kalman Estendido
Filtro Bayesiano recursivo
Modelo de
Dinâmica
Modelo de
Observação
erro
Postura predita
EKF
Observações Reais
atraso
Postura estimada atual
Postura estimada anterior
+
-
Observações Esperadas
Odômetro
Mapa

## Slide 9: Modelo de Observação
Correção de estimativas

## Slide 10: Modelo dos Sonares
Dois modelos
  Associações (BARRA, 2007)
  Simples
10

## Slide 11: Modelo Baseado em Associações
Associa leituras a uma parede
  Histórico de medidas validadas
  Critérios rigorosos: robustez
11
D12
D23
R3
R1
R2
a
β

## Slide 12: Modelo Simples
Sem histórico, validação e associação
Resultado: boa localização, baixa robustez
Solução: covariância da medida variável
erro
covariância